## Slide 1
Πηνειός - Κάρλα και Παγασητικός
«Πλημμύρες Daniel – Elias :
Πως πλημμύρισαν τα Παρακάρλια»
Κώστας Γκούμας
Γεωπόνος, πρώην Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ Κ.Ε,
πρώην Διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων Νομού Λάρισας
Ενημέρωση
Διεπιστημονικής ομάδας
για την Κάρλα και τον Παγασητικό
(15/11/2024)

## Slide 2
Τεχνικό εισόδου Σ3
Κόμβος «Πέτρας»
Ανατολικό ανάχωμα
Τεχνικό εισόδου Σ4
Δορυφορική απεικόνιση Λίμνης Κάρλας
Αεροδρόμιο
Στεφανοβικείου

## Slide 3
Αντλιοστάσιο πλήρωσης
Q = 24m3/sec
Αντλιοστάσιο
άρδευσης
Τεχνικό εκκένωσης
Κόμβος «Πέτρας» Κάρλας

## Slide 4
4
Τι ήταν στην πραγματικότητα η «ΚΑΡΛΑ» ; Όπως μπορείτε να δείτε και από τον χάρτη του 1910, πρόκειται για μία λίμνη, δίπλα σε μία τριπλάσια έκταση αγρών και βάλτων, τους οποίους τροφοδοτούσε κατά περιόδους ο Πηνειός.
Ήταν δύο διακριτά, αλλά σχετιζόμενα επιφανειακά οικοσυστήματα.
Το πρώτο το αγροτικό οικοσύστημα, βρισκόταν στην Παρακάρλια περιοχή με 135 χιλ. στρ., περιοδικά καλλιεργούμενα και συχνά κατακλυζόμενα, όπου συνυπήρχαν έλη και βάλτοι με βάθος 1-2 μέτρα.
Το δεύτερο οικοσύστημα, ήταν ο υγρότοπος της λίμνης Κάρλας με 45 χιλ. στρ. και βάθος 2-6 μέτρα, η οποία πάντοτε διατηρούσε ένα μέρος των νερών της, ανεξάρτητα από τις διάφορες περιόδους βροχοπτώσεων και πλημμυρών.
Τα χαρακτηριστικά του υγροτόπου της Κάρλας

## Slide 5
5
Ιστορικά η Κάρλα ήταν γνωστή ως μία από τις μεγάλες λίμνες της χώρας, που ταυτόχρονα αποτελούσε έναν σημαντικό υγρότοπο, με μεγάλη ποικιλία ψαριών & υδρόβιων πουλιών. Εξαιτίας του χαμηλότερου υψόμετρου της λίμνης έναντι του Πηνειού, η ευρύτερη περιοχή δεχόταν τα νερά της λεκάνης απορροής της, αλλά κυρίως την πλημμυρική παροχή του Πηνειού, μέσω του χειμάρρου του Ασμακίου.
Συνεπώς ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και για λόγους ευκολίας, τα δύο συνυπάρχοντα και επικοινωνούντα οικοσυστήματα ονομάσθηκαν ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΣ ή ΚΑΡΛΑ.
Παραγνωρίσθηκε το γεγονός ότι συχνά – όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες – μεγάλα τμήματα της περιοχής αυτής καλλιεργούνταν και από αυτή την παρεξήγηση προέκυψαν αρκετές συγχύσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην αποξήρανση της τ. λίμνης Κάρλας.
Τέλος ιδιαίτερα επιτυχή θεωρούμε την συνοπτική άποψη που κατέθεσαν οι μελετητές των περιβαλλοντικών μελετών της Κάρλας, σε σχετική ημερίδα (Οκτώβριος 2011) του ΤΕΕ Μαγνησίας στο Βόλο : «Η Κάρλα δεν είναι μόνο ταμιευτήρας, διότι δεν αδειάζει ποτέ εντελώς, η Κάρλα δεν είναι μόνο υγρότοπος, διότι έχει σημαντική διακύμανση στάθμης & παράλληλη χρήση (άρδευση), η Κάρλα δεν είναι αυτόνομη υδατοσυλλογή, διότι παράλληλα καλείται να συμβάλει έμμεσα στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων»
Περισσότερα στον σύνδεσμο : https://www.ypethe.gr/archive/afieroma-sti-limni-karla-ta-haraktiristika-toy-ygrotopoy

## Slide 6: 1905 – Χάρτης διαδρομής νερού πλημμυρών Πηνειού προς Κάρλα

## Slide 7
Διαχωρισμός της λεκάνης απορροής Κάρλας κατά αποδέκτη μετά την κατασκευή των έργων (Μελέτη ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ - Ν. Νικολαίδης 1982)-Ε Κ Β Υ
Σ1(Ι1)
Σ3
Σ3
1Τ

## Slide 10
Λήψη με drone (10/9/2023)

## Slide 11
Θυρόφραγμα (Ρουφράκτης) Γυρτώνης
Πηνειός
Ανάχωμα – δρόμος
Προς Αμπελώνα – Φαλάνη
Λήψη με drone (2018)

## Slide 12
Θυρόφραγμα (Ρουφράκτης) Γυρτώνης

## Slide 13
Θυρόφραγμα
Πηνειός
Ανάχωμα (δρόμος) που έσπασαν οι αρχές
Γυρτώνη
Τμήματα αναχώματος που έσπασαν μόνα τους
Πηνειός

## Slide 14
Ροδιά
Γυρτώνη
Βρυότοπος
Αμπελώνας
Θυρόφραγμα -
ανάχωμα - δρόμος
Πηνειός
Στενωπός Πηνειού
(«λαιμομπούκαλο»)
Φαλάνη
Ν.Ε.Ο
Θεσσαλονίκη
Τιταρήσιος

## Slide 16
Λήψη με drone (10/9/2023)

## Slide 17
Λήψη με drone (22/9/2023)
Πηνειός
Ανάχωμα (δρόμος)
που έσπασαν οι αρχές

## Slide 18
Θυρόφραγμα με φερτά πριν την έλευση Elias (23/9/2023)

## Slide 19
Πηνειός

## Slide 20: Διαδρομή νερού από την περιοχή Γυρτώνης προς Παρακάρλια - Κάρλα
Α’ Αντ/σιο ΤΟΕΒ
Πηνειός - Αντ/σιο Κάρλας
Θυρόφραγμα Γυρτώνης
Σ1 ή Ι1
Σ1
1Τ

## Slide 21: Γενική απόψη πλημμυριμένων περιοχών (Δήμητρα – Καστρι – Αμυγδαλή)
2023
Γενική απόψη πλημμυριμένων περιοχών (Δήμητρα – Καστρι – Αμυγδαλή)

## Slide 22: Γενική απόψη πλημμυριμένων περιοχών (Δήμητρα – Καστρι – Αμυγδαλή)
2023

## Slide 23: Γενική απόψη Συλλεκτήρα Σ3 και περιοχής Καλαμακίου μετά την πλημμύρα
2023

## Slide 24: Γενική απόψη πλημμυρισμένης περιοχής ταμιευτήρων Καλαμακίου και Κάρλας
Αεροφωτογραφία
Ταμιευτήρας Καλαμάκι 1
Ταμιευτήρας Καλαμάκι 2
Ταμιευτήρας Κάρλας
Καλαμάκι
Αχίλλειο

## Slide 25: Γενική απόψη ταμιευτήρων Καλαμακίου μετά την πλημμύρα
Καλαμάκι
Καλαμάκι 1
Καλαμάκι 2

## Slide 26: Γενική απόψη ταμιευτήρων Καλαμακίου 1 και 2
1
2005

## Slide 27
Θυρόφραγμα χωρίς φερτά πριν την έλευση Elias(26/9/2023)